## Slide 1: ROBOT TASARIMI ve UYGULAMALARI
Talha Dağlayan 032190070
Ramiz Can Akbıyık 032190062
Bedirhan Çat 032190038

## Slide 2
Problemin Mantığı
Ele alınan problem, ajanların simüle edilmiş bir ortamda (örneğin, MuJoCo) en iyi hareket stratejilerini öğrenmelerini amaçlar. Sürekli aksiyon alanında tanımlıdır; yani ajan, hızı veya eklem açısı gibi kesintisiz değerler arasında seçim yapar.
Mantık: Ajan, belirli görevleri (yatay hareket veya dik yürüyüş gibi) başarılı bir şekilde yerine getirmek için optimal aksiyonları öğrenmeye çalışır.

## Slide 3: Kullanılacak Ortamlar
HalfCheetah: MuJoCo (Multi-Joint dynamics with Contact) fizik simülatöründe geliştirilmiş bir ortamdır ve genellikle dengeleme ve hızlanma görevleri için kullanılır. HalfCheetah, tek boyutta hareket eden ve belirli bir hızda ilerlemeyi hedefleyen bir iki bacaklı simüle edilmiş bir robottur. Bu ortam, stabilite ve hız kontrolü gibi sürekli kontrol problemleri üzerinde çalışmak için oldukça elverişlidir.
Humanoid: Yine MuJoCo'da kullanılan daha karmaşık bir ortamdır ve insana benzer bir robotu stabilize etmek, hareket ettirmek gibi daha zorlu kontrol görevleri içerir. Bu ortam, çok daha yüksek boyutlu bir aksiyon uzayına sahip olduğu için, algoritmaların daha fazla optimizasyon yapmasını ve verimliliğini göstermesini sağlar. Humanoid ortamı, daha zor ve daha yüksek boyutlu kontrol problemlerinde algoritmaların performansını kıyaslamak için tercih edilmektedir.

## Slide 4: Kullanılacak Algoritmalar
Soft Actor-Critic (SAC)
Soft Actor-Critic (SAC), sürekli aksiyon alanlarında daha stabil öğrenme sağlamak için geliştirilmiş, maksimum entropi bazlı bir derin pekiştirmeli öğrenme algoritmasıdır. Ajanın hem yüksek ödül kazanmasını hem de keşif yapmasını sağlar.
SAC'in Temel Adımları
1.Çevre ve Ağ Başlatma: Ajanın çevresi (örn. Half Cheetah), politikası ve değer işlevi ağları başlatılır.
2.Aksiyon Seçme ve Çevreyle Etkileşim: Politika ağı bir aksiyon üretir. Aksiyon çevrede uygulanır, ödül ve sonraki durum alınır ve replay buffer'a kaydedilir.
3.Q Ağlarının Güncellenmesi
4.Politika (Aktör) Güncellemesi
5.Hedef Kritik Ağı Güncellemesi
6.Döngü Tamamlama

## Slide 5
Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) çalışma mantığı
DDPG, sürekli aksiyon alanına sahip kontrol problemleri için kullanılan bir aktör-eleştirici (actor-critic) algoritmasıdır. Bu algoritma, politikanın deterministik olarak güncellenmesini sağlar. İşte DDPG algoritmasının ana adımları:
1.Giriş Değerlerinin Ayarlanması ve Aksiyon Üretimi
-Aktör ağı (policy network) belirli bir durum (state) için en uygun aksiyonu belirler.
2.Deneyim Havuzuna Geçiş Eklenmesi
3.Deneyim Örnekleme ve Eğitimi
4.Q Ağının Güncellenmesi
-Q hedef değeri Bellman denklemine göre hesaplanır
5.Aktör Ağının Güncellenmesi
-Aktör kaybı hesaplanır ve Q ağına göre optimize edilir.
6.Hedef Ağların Güncellenmesi
7.Kayıp Metriklerinin Kaydedilmesi

## Slide 6
Akış Diyagramı
Başlangıç
Aktör ve Q ağlarının parametrelerinin başlatılması
Her adımda aksiyon üretilmesi
Deneyim havuzuna geçişin eklenmesi
Mini-batch örneklenmesi
Q ağı kaybının hesaplanması ve güncellenmesi
Aktör ağı kaybının hesaplanması ve güncellenmesi
Hedef ağların yumuşak güncellenmesi
Sonlandırma ve kayıp metriğinin kaydedilmesi

## Slide 7
Proximal Policy Optimization (PPO)
Proximal Policy Optimization (PPO), politika güncellemelerinde stabiliteyi sağlamak için kullanılan bir pekiştirmeli öğrenme algoritmasıdır. Klipli bir kayıp fonksiyonu kullanarak eski ve yeni politikalar arasındaki değişiklikleri sınırlandırır, böylece her güncellemede politika değişimi küçük ve kontrollü olur. Bu, ani dalgalanmalardan kaçınarak daha güvenilir ve dengeli bir öğrenme süreci sağlar.
Özellikleri:
On-Policy Öğrenme: Mevcut politikadan gelen deneyimleri kullanarak güncellemeler yapar.
Verimlilik ve Stabilite: Klipli yapısı sayesinde daha stabil sonuçlar elde edilir, aynı zamanda verimli bir şekilde güncelleme yapılabilir.